# Technická zpráva - Oprava ciferníků hodin

„Věž radnice Kroměříž“

# Po důkladné obhlídce ciferníků a interiéru, na základě zjištěných skutečností, navrhuji níže uvedený postup opravy.

# Popis stávajícího stavu:

Ciferníky instalované na věži radnice jsou kruhové, kovové a informace o čase je rozdělena do dvou

ciferníků, samostatně je hodinový ciferník s hodinovou ručkou a ciferník s ručkou minutovou.

Konstrukčně jde o typ skeletového ciferníku, složeného ze dvou soustředných kovových kružnic, u ciferníku ukazujícího hodiny je vnější průměr cca 2960mm a vnitřní průměr cca 2100mm, menší ciferník, ukazující minuty, má  vnější průměru cca 1070mm a průměr vnitřního rámu je cca835mm, skruže jsou spojeny příčkami. Kovové profily o rozměru 25x50mm, resp. 20x50mm pro minutový ciferník  jsou kompletně překryty měděným plechem. Na povrchu jsou šrouby upevněny bombírované patkové číslice z měděného plechu.

Mezi číslicemi jsou na samostatných, šrouby k rámu upevněných příčkách mezi číslicemi upevněny zlacené zdobné prvky čtvercového profilu o rozměru á70mm, a 50mm u minutového číselníku.

Ručky byly původně zlacené, kdy na kovovou výztuhu jsou přinýtovány měděné plechy spolu s bombírovanými ozdobami. Kovové výztuhy jsou kompletně napadeny korozí. Každý ciferníky je ke stěně upevněn na čtyřech zazděných čepech.

V současné době je stav ciferníků v havarijním stavu. Postupem času se vlivem degradace letovaných spojů a zřejmě i  za pomoci mrazů narušilo měděné krytí kovových rámů. Tím došlo k zatékání pod měděný plech a ke vzniku hloubkové koroze nosných kovových skruží. Vliv hloubkové koroze je natolik fatální, že místně způsobil degenerativní úbytek materiálu do takové hloubky, že uvolněné časti rámu byly nalezeny na chodníku pod věží.

Navrhovaný způsob opravy:

S ohledem na význam objektu a jeho umístnění v památkové rezervaci a na kulturní památce a s přihlédnutím k nutnosti využití původních použitelných prvků stávajících ciferníků navrhuji realizovat opravu následovně.

Vyrobit repliku kovových rámů ze stejných profilů jako jsou nyní, ovšem pro nemožnost použít plný materiál měď, který není v tomto rozměru běžně dostupný na trhu ocelovou plochou tyč 25x50 resp. 20x50mm pro minutový ciferník. Tato bude skružena na stejné rozměry jako původní velikosti. Skruže budou stejně jako teď spojeny železnými příčkami stejného profilu pomocí šroubů. Opláštění měděným plechem se ukázalo z pohledu životnosti jako neúčelné. Navrhuji technologii opláštění  neopakovat a spíše kovové výztuhy dokonale uzavřít vrstvenými nátěry ve finále v odstínu kovářská čerň a na pohledové strany doplnit nový měděný plech, který bude na zadní straně upevněn nýtováním, měděný povrch bude opatřen umělou patinací nové mědi do stejné barvy jako originály čislic.

Na takto upravené rámy následně pomocí šroubů budou upevněny původní, z originálních ciferníků sejmuté

a opravené měděné číslice v originální patině a zdobné indexy které budou nově pozlaceny Au 24kt. Oprava ruček bude realizována tak, že měděné pohledové prvky budou sejmuty z kovových výztuh, tyto budou zbaveny koroze a ošetřeny vrstvenými nátěry – barvami značky Tikkurila. Nově pozlacené Au24kt pohledové měděné prvky budou zpět nanýtovány rozklepávacíma nýtama na původní od koroze zbavené železné výztuhy. Originální výztuhy budou zbaveny koroze abrazivní metodou, opískováním. Pro konzervaci budou použity vrstvené nátěry barvy značky Tikkurila.

S pozdravem.

Daniel Macháč – pasíř, Hodinář