Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu:

ZPRACOVÁNÍ ANALÝZY KVALITY OVZDUŠÍ A MĚŘENÍ HLUKU V KROMĚŘÍŽI

Předmětem zakázky je odborné zpracování strategického materiálu pro realizaci aktivit města Kroměříže v rámci metody místní Agenda 21.

Jedná se o zpracování analýzy kvality ovzduší a měření hluku ve městě Kroměříži. Obě analýzy budou zpracovány jedním dodavatelem a výsledkem bude jeden dokument včetně níže specifikovaných příloh.

Tato analýza je hrazena z dotace Státního fondu životního prostředí ČR a průběh výběrového řízení tak musí být v souladu s podmínkami dotace (Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků č. 05771762).

Termín zahájení realizace zakázky: 		  1. 10. 2018

Termín odevzdání obou analýz: 		10. 12. 2019

Termín uhrazení konečné faktury:		31. 12. 2019

- ANALÝZA KVALITY OVZDUŠÍ VE MĚSTĚ KROMĚŘÍŽI

Tato analýza musí být zpracována kvalifikovaným dodavatelem, který zajistí měření úrovně znečištění ovzduší v autorizované laboratoři v souladu s následující legislativou ČR:

- Zákonem č. 201/2012 Sb., O ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,

- Vyhláškou o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích (č. 330/2012),

- Nařízením vlády ČR č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší.

Na začátku (během října 2018) bude provedena tzv. rozptylová studie, díky které budou vytipována místa s možnou nejhorší kvalitou ovzduší a určeny hlavní zdroje emisí ve městě (z dopravy, průmyslu atd.). Tato studie bude předložena zadavateli během listopadu 2018 a ve spolupráci s ním dojde k určení přesných míst, kde bude následně prováděno měření imisní zátěže. To by v souladu se Zákonem O ochraně ovzduší mělo probíhat minimálně následujících 11 měsíců (prosinec 2018 – říjen 2019).

Na určených místech imisního měření budou současně s monitorováním meteorologické situace sledovány následující látky:

CO, SO2, NO2, NO, NOx, O3, PM10, PM2,5, benzen, benzo(a)pyren, a těžké kovy As, Pb, Cd, Ni.

Tyto škodliviny budou měřeny nejen v místech největší imisní zátěže, ale i ve vybraných bodech města Kroměříže a jeho místních částí tak, aby byly zastoupeny všechny obytné a průmyslové lokality města.

Dodavatel zajistí, aby výsledky měření byly přenášeny do Informačního systému kvality ovzduší (ISKO), který provozuje Český hydrometeorologický ústav.

Naměřené výsledky budou porovnány s daty imisní stanice ČHMÚ v Těšnovicích s posouzením, zda tato stanice poskytuje reprezentativní analýzu imisí i pro celé území města Kroměříže.

Všechny výsledky měření budou v  dokumentu zpracovány v přehledných tabulkách a také v geografickém informačním systému (GIS) tak, aby mohl zadavatel s výsledky v tomto systému dále pracovat. V GISu požadujeme zaznamenat:

- Hlavní zdroje znečištění ovzduší ve městě

- Popis emisí v lokalitách města

- Imisní zátěž z dopravy

- Imisní zatížení jednotlivých lokalit města podle všech sledovaných látek znečištění ovzduší

Tyto mapy odevzdá dodavatel s výsledným dokumentem v elektronické i tištěné podobě ve formátu A0.

Po vyhodnocení analýzy dodavatel zpracuje návrhy možných opatření včetně kvalifikovaného odhadu finančních nákladů, které by vedly ke zlepšení kvality ovzduší v Kroměříži.

Zpracovatel ve spolupráci s městem Kroměříží představí výsledky analýzy veřejnosti v předem dohodnutém termínu (předpoklad duben 2020).

- ANALÝZA HLUKOVÉ ZÁTĚŽE VE MĚSTĚ KROMĚŘÍŽI

Měření hluku ve městě Kroměříži a jeho místních částech musí být zpracováno v autorizované nebo akreditované laboratoři v souladu s následující legislativou ČR:

- Zákonem č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví

- Nařízením vlády č. 148/2006 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Nejprve bude provedena tzv. hluková studie, která vyhodnotí hlukovou zátěž ze silniční a železniční dopravy ve městě včetně hlukové zátěže z dálniční dopravy v blízkosti města. Dále ve spolupráci se zadavatelem budou vytipovány zdroje hluku v průmyslové oblasti města a v těsné blízkosti míst, kde se pořádají venkovní kulturní akce, případně další zdroje hlukové zátěže ve městě.

V období prosinec 2018 – říjen 2019 bude provedeno kvalifikované měření hluku ve vybraných místech a lokalitách města v souladu s platnými hygienickými limity.

Na základě spolupráce se zadavatelem bude změřena hluková zátěž obyvatel ve městě při pořádání největších kulturních akcí na venkovních prostranstvích v centru města a u Výstaviště Floria (akustická studie).

Všechny výsledky měření budou podobně jako u předchozí analýzy zpracovány v přehledných tabulkách a dále znázorněny v geografickém informačním systému (GIS):

- Hlavní zdroje hlukové zátěže ve městě

- Hlavní zdroje hluku ve městě

- Hluková zátěž z dopravy

- Hluková zátěž z průmyslu

- Hluková zátěž při kulturních akcích

Tyto mapy odevzdá dodavatel s výsledným dokumentem v elektronické i tištěné podobě ve formátu A0.

Po vyhodnocení analýzy dodavatel zpracuje návrhy možných opatření včetně kvalifikovaného odhadu finančních nákladů, které by vedly ke snížení hlukové zátěže ve městě.

Zpracovatel ve spolupráci s městem Kroměříží představí výsledky analýzy veřejnosti v předem dohodnutém termínu (předpoklad duben 2020).

Vzhledem k podmínkám dotace Státního fondu životního prostředí nelze prodloužit termín realizace projektu (termín odevzdání zpracovaných analýz).

Zpracoval:	Mgr. Iveta Mišurcová, úsek tajemníka

Mgr. Dagmar Velísková, úsek tajemníka

Ověřil:		RNDr. Božena Ševčíková, vedoucí odboru životního prostředí

Ing. Petr Vodák, vedoucí oddělení ochrany vod a prostředí

Schválil:	Mgr. Jana Kutá, tajemnice MěÚ Kroměříž